Описание и спецификация продукта

2 х 2 входа/выхода, MIDI-интерфейс (32 х 32 MIDI-канала)

Поддержка стандартной высокоскоростной шины USB для соединения с компьютером

Индикаторы активности MIDI In и Out на лицевой панели прибора

Не требует внешнего сетевого питания

С помощью функции «MIDI Thru» вы можете использовать ваше MIDI-оборудование и при выключенном компьютере без необходимости перекоммутации

Устройство совместимо с операционными системами MacOS 8.6 и Windows 98. Midisport является «Plug’n Play»-устройством и не требует отдельных IRQ и DMA адресов

Компактный размер

Пожизненая гарантия

Лицевая панель MidiSport 2x2

Коннектор In-A: служит в качестве входного MIDI-канала («А»).

Индикатор MIDI In и Out: указывают на активность MIDI-входов и MIDI-выходов.

Кнопка USB/MIDI Thru: используется для переключения между режимами («основной» режим и режим MIDI Thru). В нажатом положении переключателя MidiSport находится в нормальном режиме и функционирует в качестве MIDI-интерфейса. Если переключатель отжат, MIDI-сигнал с входов устройства поступает напрямую на его выходы.

Индикатор USB: указывает, что MidiSport находится в «нормальном» режиме (MIDI-интерфейс).

Задняя панель

Разъем USB: служит для подключения интерфейса к USB-порту вашего компьютера.

Коннекторы Out-A, In-B, Out-B: первый и последний являются MIDI-выходами MidiSport; разъем In-B служит в качестве второго MIDI-входа.

Подготовка к работе: краткое описание

- Подключите MidiSport к вашему компьютеру (см. раздел «Аппаратная Установка»).

- Установите необходимые драйверы (см. раздел «Установка программного обеспечения»).

- Подсоедините к интерфейсу какие-либо MIDI-устройства (контроллер, звуковой модуль).

- Укажите в вашем MIDI-приложении (секвенсоре) интерфейс MidiSport (In-A или In-B в качестве MIDI-входа; Out-A и Out-B – в качестве выхода).

Аппаратная установка

Весь процесс аппаратной установки сводиться к подключению интерфейса к компьютеру через порт USB с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Перед первым подключением рекомендуется выключить компьютер.

Подключите один конец USB-кабеля к соответствующему разъему MIDI-интерфейса MidiSport, другой конец подсоедините к USB-порту вашего компьютера.

Установка программного обеспечения

Для нормального функционирования MidiSport требуется операционная система Windows 98 или MacOS 8.6 (или более поздние версии ОС). Кроме того ваш компьютер должен быть оснащен свободным работающим USB-портом. Подробная инструкция по установке драйверов находится в текстовом файле на инсталляционном диске, который входит в комплект с MidiSport. Для пользователей Macintosh этот файл называется «#installMac», для PC – «install.txt».

Замечание: Владельцы iMac или любых других компьютеров, не имеющих floppy-привода, могут загрузить необходимый набор драйверов с интернет-сайта http://www.midiman.net. Зайдите на сайт, затем следуйте в раздел «Drivers», далее, следуя приведенным инструкциям,  загрузите драйверы для MidiSport.